# Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.  Do oferty proszę załączyć posiadane foldery oraz inne dokumenty (jak też próbki, wymagane w poszczególnych pakietach) dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające kompleksowe zapoznanie się z ofertą.

II. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Wartość oferowana” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

3. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2016r lub późniejsza.

– wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w Pakiecie

_____________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

###### PAKIET NR 1 - Sprzęt pomocniczy (zakup)

| PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE - 2500 szt. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | długość zawierająca się w przedziale od 180 cm do 260 cm | TAK |  |
| 2) | Wymagana średnica 0,035” i 0,032’’ | TAK |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie - teflon | TAK |  |
| 4) | dostępne końcówki robocze J i prosta | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (0,036” i 0,032”= 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) | podać |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY NACZYNIOWE Z IGŁĄ ANGIOGRAFICZNĄ i prowadnikiem - 300 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia; | TAK |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | TAK |  |
|  | Dostępna wersja zbrojona |  |  |
| 3) | zawór zapewniający szczelność | TAK |  |
| 4) | ramię boczne z kranikiem | TAK |  |
| 5) | oferowane różne średnice: (wymagane 5 F, 6 F, 7 F, 8F) | TAK |  |
| 6) | Oferowane różne długości - Wymagana długość (11cm oraz 23 cm) | TAK (podać ile) |  |
| 7) | konieczność załączenia próbki 6F celem oceny | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (5 F, 6 F, 7 F, 8F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (11cm oraz 23cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY do tętnic promieniowych - 2400 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia | TAK |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | TAK |  |
| 3) | zestaw z igłą i prowadnikiem prowadnikiem 0,018” z giętką końcówką | TAK |  |
| a) | wersja z prowadnikiem prostym i typu „J” | TAK |  |
| b) | igła o rozmiarze 21G | TAK |  |
| 4) | zawór zapewniający szczelność | TAK |  |
| 5) | ramię boczne z kranikiem | TAK |  |
| 6) | Różne oferowane rozmiary (wymagane 4F, 5 F, 6F) | TAK |  |
| 7) | Różne długości (wymagane 11 cm) | TAK |  |
| 8) | konieczność załączenia próbki 5F 11cm | TAK |  |
| 9) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (4 F, 5 F, 6 F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (11cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. PRZEDŁUŻACZE NISKOCIŚNIENIOWE – 2300 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | szczelność połączeń | TAK |  |
| 2) | przezroczysta obudowa | TAK |  |
| 3) | dren 50 cm (- 10%/+20%) i 100cm (- 10%/+10%) | TAK - podać |  |
| 4) | załączyć próbkę - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. KRANY TRÓJDROŻNE - 800 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | szczelność kranów | TAK |  |
| 2) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 3) | załączyć próbkę - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 4) | Nazwa, Typ |  |
| 5) | Nr katalogowy |  |
| 6) | Producent |  |
| 7) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. RAMPY - 2200 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | rampy dwudrożne i trójdrożne | TAK |  |
| 2) | adaptor rotacyjny | TAK |  |
| 3) | szczelność kranów | TAK |  |
| 4) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 5) | posiada dużą średnicę wewnętrzną umożliwiającą wysoki przepływ | TAK |  |
| 6) | wytrzymuje ciśnienie min. 500 PSI | TAK |  |
| 7) | załączyć próbkę - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. STRZYKAWKI CIŚNIENIOWE Z MANOMETREM – 400 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Zakres ciśnień 0-30 atm. | TAK |  |
| 2) | płynna regulacja ciśnienia | TAK |  |
| 3) | ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 4) | Pojemność 20ml | TAK |  |
| 5) | Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji jednoręcznej | TAK |  |
| 6) | Wykonana z przezroczystego materiału dla precyzyjnej oceny odpowietrzenia układu | TAK |  |
| 7) | system zabezpieczenia przez przypadkowym zwolnieniem strzykawki | TAK |  |
| 8) | konieczność załączenia próbki - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 8. MANIPULATOR PROWADNIKA ANGIOPLASTYCZNEGO (torquer) - 800 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | łatwość zakładania | TAK |  |
| 2) | system mocowania na liderze zapewniający trwałość zapięcia | TAK |  |
| 3) | dobra manewrowalność – możliwość skupienia się operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez konieczności jednoczesnego utrzymywania torquera w danym miejscu | TAK |  |
| 4) | ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 5) | konieczność załączenia próbki - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 9. Y-CONECTOR – 600 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | łatwość zakładania | TAK |  |
| 2) | Pełna szczelność zastawki | TAK |  |
| 3) | wersja z zastawką typu „push-pull” i wersja z zastawką podwójną | TAK |  |
| 4) | min. światło 9 F | TAK |  |
| 5) | współpracuje z cewnikami od 1F do 9F | TAK |  |
| 5) | ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej | TAK |  |
| 6) | wymagany boczny port z kranem | TAK |  |
| 7) | konieczność załączenia próbki - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 10. Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej - 2300 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Opaska uciskowa z przezroczystego materiału umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia, | TAK |  |
| 2) | Opaska z poduszką powietrzną wypełnianą przez kanał z zastawką | TAK |  |
| 3) | Możliwość szybkiego założenia i usunięcia oraz regulacja siły ucisku | TAK |  |
| 4) | Konieczność załączenia próbki - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |

__________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 2 – CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE I PROWADZĄCE UMOŻLIWIAJĄCE INTUBACJĘ TYPOWYCH I NIETYPOWYCH ODEJŚĆ

(ZAKUP)

| CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE – 1000 SZT. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| 1) | cewniki zbrojone nylonowe i poliuretanowe z podwójnym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i obrót 1 : 1 | TAK |  |
| 2) | duża średnica wewnętrzna dla cewnika 6F tj. min 0,057” dla cewnika 5F min. 0,047” | TAK |  |
| 3) | miękka atraumatyczna końcówka bez zbrojenia na długości 3 cm od końca cewnika | TAK |  |
|  | Dostępne średnice od 4F do 7F |  |  |
| 4) | cewnik dobrze widoczny w skopii (załączyć zdjęcie) | TAK |  |
| 5) | pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ | TAK |  |
| 6) | cewnik do intubacji prawej, lewej tętnicy wieńcowej | TAK |  |
| 7) | Duży wybór krzywizn (od 3.5 do 6.0) i kształtów min. 15 w każdym French (F), w tym 4 krzywizny dedykowane do dostępu promieniowego: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Noto, Williams, wielofunkcyjne; z dostępu promieniowego: Sones, Barbeau, Castillo,; typu Bypass i Pigtail (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt.) | podać |
| 8) | próbka cewników 6F Judkins (prawy, lewy) - celem oceny spełnienia powyższych parametrów | TAK |  |
| 9) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych, deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| CEWNIKI PROWADZĄCE – 100 SZT. |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| 1) | Cewnik prowadzący do angioplastyki o średnicy 6F i świetle wewnętrznym 0,072” oraz średnicy 5F i świetle wewnętrznym 0,058” | TAK |  |
| 2) | Długość standardowa 100 cm dla dostępu udowego i promieniowego | TAK |  |
| 3) | Podwójny, hybrydowy oplot ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4) | Stała średnica wewnętrzna od uchwytu do końcówki włącznie | TAK |  |
| 5) | Wnętrze cewnika pokryte PTFE ułatwiające wprowadzanie narzędzi | TAK |  |
| 6) | Konstrukcja zwiększa odporna na zaginanie i umożliwiając precyzyjną kaniulację. | TAK |  |
| 7) | Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii. | TAK |  |
| 8) | Duży wybór krzywizn, min. 15 w każdym French (F) w tym również nietypowe: Judkins, Judkins Curved, Amplatz, Extra Backup, Extra Backup LAD, Extra Backup C, Extra Backup Right, Williams Technique, Noto Technique, Judkins Fajadet, Kimny Technque, Barbeau, Right Radial, Multipurpose, Hockey Stick, Left/Right Coronary By-pass, IM. (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt.) | podać |
| 9) | Dostępne wersje z krótką i długą końcówką oraz z otworami bocznymi | TAK |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

__________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 3- ZESTAW DO STENTOWANIA KRĘTYCH i dużych NACZYŃ

- całość DEPOZYT

Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru – 350 szt.

| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus | TAK, podać |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo | TAK, opisać |  |
| 3) | Dostępne średnice od 2.25 mm do 4.0 mm | TAK, podać |
| 4) | Dostępne długości 8-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm | TAK, wyszczególnić [mm] |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj –dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 6) | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu max. 0,0036" | TAK, |  |
| 7) | Możliwość przeprężenia stentów w rozmiarach od 3.0 mm do 4.0 mm do średnicy min. 4,75 mm | TAK, podać |
| 8) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 4.0 mm | TAK |  |
| 9) | Ciśnienie nominalne min. 9 atm , ciśnienie RBP min 15 atm | TAK-podać |
| 10) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii Przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK |  |
| 11) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru przeznaczony do trudnych zmian – 300 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus | TAK, podać |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu | TAK, opisać |  |
| 3) | dostępne średnice 2.0 - 4.0 mm | TAK, podać |  |
| 4) | zakres długości 8-38 mm | TAK, wyszczególnić [mm] |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj –dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 6) | profil przejścia ≤ 0,042 dla średnicy 3.0 mm | TAK, podać |  |
| 7) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic | TAK |  |
| 8) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 18 atm | TAK-podać |  |
| 9) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK |  |
| 10) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy półpodatny typ RX – 500 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| 1) | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" (RX) | TAK, podać |  |
| 2) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 1,25 mm do 4.0 mm | TAK, podać |  |
| 3) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,016'' | TAK, podać |  |
| 4) | Cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych | TAK, opisać |  |
| 5) | Ciśnienie RBP min.14 atm w przedziale średnic średnic balonu od 1.5 mm do 4.0mm | TAK, |  |
| 6) | Profil przejścia balonu o średnicy 1.25 mm ≤ 0,020” | TAK, |  |
| 7) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm (w tym dostępna długość 10 mm). (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 8) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12 | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy niepodatny typ RX – 200 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| 1) | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (niepodatny), typu "rapid exchange" (RX), do doprężeń. | TAK, podać |  |
| 2) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 2,0 mm do 5,0 mm | TAK, |  |
| 3) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,015'' | TAK, podać |  |
| 4) | Ciśnienie RBP min.20 atm w całym wymaganym przedziale średnic | TAK, opisać |  |
| 5) | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwaratnowaną możliwością min. 10 krotnej inflacji do ciśnienia RBP | TAK, opisać |  |
| 6) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm; (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.). | podać |
| 7) | Cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm | TAK, opisać |  |
| 8) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny do stentowania dużych naczyń – 20 szt. |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |

| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu | TAK, opisać | – |
| 3) | dostępne średnice 4.5, 5.0 mm | TAK, podać |  |
| 4) | Możliwość przeprężenie stentów do średnicy min. 5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm < 1 % ) | TAK, opisać |  |
| 5) | zakres długości 12 - 30 mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | TAK, wyszczególnić [mm] |
| 6) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic | TAK | – |
| 7) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 16 atm | TAK-podać |  |
| 8) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK |  |
| 9) | Zarejestrowane wskazanie do stosowania w pniu LTW | TAK |  |
| 10) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad1)- 30 szt.

## Ad 2) - 30 szt.

## Ad 3) -  50 szt.

Ad 4)  - 30 szt.

Ad 5)  - 5 szt.

_________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  4 ZESTAW  DO  „KLASYCZNEGO” STENTOWANIA

| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 500 SZT. (ZAKUP) |
| 1) | Średnica 0,014” | TAK |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika | TAK |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową | TAK |  |
| 4) | długości 190 i 300cm | TAK |  |
| 5) | końcówka „J” i prosta | TAK |  |
| 6) | dobra manewr owalność | TAK |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | szeroka gama prowadników dostosowanych do do różnych charakterów zmian, minimum 15 (15= 0 pkt.; za każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| b) | różny stopień twardości minimum 10 (10 = 0 pkt.; za każdy dodatkowy rodzaj - 5 pkt. (do 30 pkt) | Podać |
| c) | Specjalne prowadniki do udrożnień min. 4 ( 4=0; za każdy dodatkowy - 5 pkt.) | podać |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI BALONOWE DO PTCA - 400 szt. (DEPOZYT) |
| 1) | balon typu monorail | TAK |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego max. 0,024” przy średnicy balonu 3,0 mm | TAK |  |
| 3) | cewnik balonowy dostępny w rozmiarach 1,5 – 5.0 mm. średnicy | TAK - podać |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne | TAK |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe fragmenty naczynia | TAK |  |
| 6) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe zmiany | TAK |  |
| 7) | ciśnienia RBP ≥ 14 atm dla cewników w rozmiarze powyżej 2,5 mm | TAK |  |
| 8) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 9) | rozmiary: średnica od 1,5 - 4,0 mm, w zakresie od 2.0 – 4.0mm - różnica co 0,25 mm | TAK |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | profil balonu niższy od 0,024” przy średnicy 3 mm (=0 pkt.) - (mniejszy od wymaganego – dodaje się 5 pkt. za 0,001” ) | Podać |
| b) | Entry profile 0,19” dla 3,0mm (=0 pkt.) (każde 0,1 mniej dodaje się 10 pkt) | Podać |
| c) | Przynajmniej 3 długości w każdej średnicy (=0 pkt.) (za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt) | podać |
| d) | Dostępny balon o długości 10mm dla rozmiaru 2,0 (=0 pkt.) (za każdy 1mm poniżej 10mm dodaje się 5 pkt (do 15pkt)) | podać |
| 3. STENTY KOBALTOWO - CHROMOWE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY MONTOWANE NA BALONIE 200 – szt. (DEPOZYT) |
| 1) | kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm | TAK |  |
| 2) | Stent pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus), uwalniający lek w kontrolowanej dawce z biokomatybilnego polimeru | TAK |  |
| 3) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,041” | TAK - podać |  |
| 4) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0032” | TAK - podać |  |
| 5) | długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 | TAK |  |
| 6) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych | TAK |  |
| 7) | RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 8) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | TAK |  |
| 9) | skrócenie stentu po implantacji: nie więcej niż 0,3% dla 3,0mm |  |  |
| 10) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% | TAK - podać |  |
| 11) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | TAK |  |
| 12) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 13) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym umożliwiający ciśnienie i doprężenie powyżej. 16 atm.dla średnicy 3mm (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej - dodaje się 5 pkt. ) | Podać |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0032” (= 0pkt.; za każdy 0,0001 poniżej dodaje się 5 pkt ) | Podać |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj - dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| d) | skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP ((2 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) | podać |
| 14) | Nazwa, Typ |  |
| 15) | Nr katalogowy |  |
| 16) | Producent |  |
| 17) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | system protekcji dystalnej do angioplastyki pomostów aortalno wieńcowych – 5 szt (ZAKUP) |  |
| 1) | zestaw zawierający element filtrujący, prowadnik i cewniki: wprowadzający i do usunięcia |  |
| 2) | dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2.5 do 7.0 mm |  |
| 3) | system kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 4) | pory filtra o wielkości zapewniającej wychwytywanie materiału zatorowego i nie upośledzającej obiegu krwi w organizmie. |  |
| 5) | mała długość elementu filtrującego zapewniająca możliwość umiejscowienia filtra w naczyniach o krętej anatomii |  |
| 6) | niezależności prowadnika od filtra umożliwiająca możliwość przechodzenia przez zmiany bez filtra |  |
| 7) | możliwość ruchu prowadnika po umiejscowieniu filtra |  |
| 8) | prowadniki o różnych stopniach podparcia w zależności od wymagań zabiegu i długości do 190 do 315 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 2) - 50 szt.

## Ad 3) - 30 szt.

_________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  5 - ZESTAW  wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń, zwężeń o zmiennej średnicy  i CTO

| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY ZE ZNACZNIKAMI UŁATWIAJĄCYMI POZYCJONOWANIE - 150 szt (DEPOZYT) |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,5-4,5 mm | TAK |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodna | TAK |  |
| 3) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych | TAK |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm | TAK |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP | TAK |  |
| 6) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | TAK |  |
| 7) | markery zintegrowane ze stentem na jego końcach umożliwiające jego pozycjionowanie |  |  |
| 8) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | TAK |  |
| 9) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie powyżej. 16 atm. Dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt. (do 15 pkt.)) | Podac |
| b) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP ( = 0 pkt,; za każde 0,25% poniżej dodaje się 5 pkt (do 25pkt)) | Podać |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. (do 50 pkt.)) | Podać |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z koszulką i bez koszulki– 200 sztuk (ZAKUP) |
| 1) | Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F | TAK |  |
| 2) | Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F | TAK |  |
| 3) | miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka | TAK |  |
| 4) | odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką | TAK |  |
| 5) | metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie | TAK |  |
| 6) | dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego | TAK |  |
| 7) | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu (opisać) | TAK (opisać) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakich jest dostępny - minimum 40. (40 = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 2 pkt.) | podać |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 500 szt (ZAKUP) |
| 1) | Średnica 0,014” | TAK |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika | TAK |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową | TAK |  |
| 4) | długości 180 i 300cm | TAK |  |
| 5) | końcówka „J” i prosta | TAK |  |
| 6) | dobra manewrowalność | TAK |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | szeroka gama prowadników dostosowanych do do różnych charakterów zmian, minimum 15 (15= 0 pkt.; za każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt. (do 50 pkt)) | Podać |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI – 100 szt (ZAKUP) |
| 1) | dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 3.5g, 4.5g, 6g, 9g, 12g z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią zapewniającą wysoką odporność i manewrowalność prowadnika | TAK - podać |
| 2) | dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm | TAK - podać |  |
| 3) | kształt końcówki: prosta i „J” | TAK |  |
| 4) | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną do 0.009 | TAK |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. Mikrocewniki DO PRZECHODZENIA PRZEZ KOLATERALE - 10 szt. (zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| 1) | mikrocewnik zbrojony o konstrukcji zapewniającej zachowanie ciągłości i drożności | TAK |  |
| 2) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 3) | dostępna długość 135 lub więcej wariantów |  |  |
| 4) | polimerowe hydrofilne pokrycie dystalnej części | TAK |  |
| 5) | niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F | TAK |  |
| 6) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. Stent samoapozycjonujący się uwalniający lek ilość - 10 sztuk (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| 1) | stenty samopozycjonujące dostarczane na balonie kompatybilnym z prowadnikami 0,014” | TAK |  |
| 2) | Dostępne długości od 17 do 27 mm - lub szerszy zakres (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 3) | stenty umożliwiające leczenie zmian w naczyniach o średnicy od 2,5 do 4,5mm | TAK |  |
| 4) | stent uwalniający Sirolimus; | TAK |  |
| 5) | ciśnienie uwalniania stentu 12 atm; ciśnienie RBP 14 atm | TAK |  |
| 6) | stent zapewniający dobry dostęp do bocznic dzięki systemowi rozłączanych połączeń pomiędzy koronami stentu | TAK |  |
| 7) | dwa markery na systemie dostarczania oraz 2 na końcach stentu | TAK |  |
| 8) | posiadające zdolność autokorekcji apozycji (samorozprężające sie po uwolnieniu z koszulki) |  |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| CEWNIK BALONOWY POKRYTY LEKIEM – 10 SZTUK (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis |  | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| 1) | balon uwalniający Paklitaksel średnice balonu od 2,00mm; 2,25mm; 2,50mm; 2,75mm; 3,00mm; 3,50mm; 4,00mm | TAK |  |
| 2) | długości balonu od 15mm do 30mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| 3) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F | TAK |  |
| 4) | Crossing profile nie większy niż 0,035” | TAK |  |
| 5) | czas do uzyskania optymalnej koncentracji leku w ścianie naczynia nie dłuższy niż 50 sekund | TAK |  |
| 6) | dawka leku: nie mniejsza niż 2µg/mm2 powierzchni balonu | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1)- 30 szt.

Ad. 6) -3 szt.

Ad. 7) – 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności

określa umowa.

__________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  6 - STENTY  DO STENTOWANIA ZMIAN  W PROKSYMALNYCH, PROSTYCH CZĘŚCIACH NACZYŃ   (DEPOZYT)

| 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY - 50 szt |
| --- |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,0-4,5 mm | TAK |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodne z biokompatybilnego polimeru | TAK |  |
| 3) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,043” | TAK |  |
| 4) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych | TAK |  |
| 5) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm | TAK |  |
| 6) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP | TAK |  |
| 7) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | TAK |  |
| 8) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | TAK |  |
| 9) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie powyżej. 16 atm. Dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| b) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm mniejszy niż 0,042” (=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP ( = 0 pkt,; za każde 0,25% poniżej dodaje się 5 pkt) | Podać |
| d) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) | podać |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1)  - 20 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

__________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  7 - sprzęt do „OZW”

| 1. CEWNIKI BALONOWE – 400 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| 1) | cewnik balonowy typu ” rapid exchange” dostępny w rozmiarach 1,25 – 4.0 średnicy mm | TAK |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego - 0,026” przy średnicy balonu 3,0 mm | TAK |  |
| 3) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne | TAK |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 6) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 7) | cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” | TAK (opisać) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | wymagane ciśnienia: - ciśnienia RBP 14 atm. Dla średnicy 3,0 mm (14 atm.= 0 pkt.; powyżej – dodaje się 5 pkt za każdą 1 atm. ) | podać |
| b) | profil balonu niższy od 0,026” przy średnicy 3 mm (= 0 pkt.; mniejszy – dodaje się 5 pkt. za 0,001”) | podać |
| c) | Podać dostępne długości – minimum 4 w każdym rozmiarze (4 = 0 pkt.; więcej – dodaje się 5 pkt. za każdy rozmiar ) | podać |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO „OZW” – 350 SZT. (DEPOZYT) |
| 1) | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm | TAK |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk z biodegradowalnego polimeru | TAK |  |
| 2) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,040” | TAK |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm | TAK |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1 % przy RBP | TAK |  |
| 6) | Stenty pokrywane pasywną substancją węglową przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu | TAK |  |
| 7) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% | TAK |  |
| 8) | grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm | TAK |  |
| 9) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 10) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | TAK |  |
| 11) | PARAMETRY TECHNICZNE | TAK |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie powyżej. 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) | podać |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0038” = 0 pkt.; za każdy 0,0001”mm mniej dodaje się 5 pkt) | podać |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) | podać |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm mniejszy niż 0,040” (=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) | podać |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) | podać |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) -  30 szt.

## Ad. 2) -  40 szt

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

_________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  8 -  CEWNIKI SPECJALISTYCZNE

| 1. CEWNIKI do usuwania skrzeplin z naczyń wieńcowych – 50 sztuk (DEPOZYT) |  |
| --- | --- |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |  |
| 1) | cewnik typu ” rapid 23xchange” współpracujący z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |  |
| 2) | Cewnik do pobierania i aspiracji materiału zatorowego z naczyń wieńcowych w trakcie angioplastyki wieńcowej lub implantacji stentu (opisać) | TAK |  |  |
| 3) | Obecny znacznik na dystalnym końcu cewnika | TAK |  |  |
| 4) | Dodatkowe wzmocnienie zabezpieczające przed zagięciem | TAK |  |  |
| 5) | Zestaw zawiera strzykawki, krany, dreny i filtry | TAK |  |  |
| 6) | Obecność w ofercie zestawów o średnicy kompatybilnej z cewnikiem prowadzącym 6F | TAK |  |  |
| 7) | Światło aspiracyjne min. 1mm dla 6F i min. 1,2mm dla 7F | TAK |  |  |
| 8) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcy | TAK |  |  |
| 9) | Koniecznośc załaczenia próbki celem oceny jakości | TAK |  |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |  |
| 13) | Producent |  |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |  |
| 2. CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 70 sztuk (DEPOZYT) |  |
| 1) | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | TAK |  |  |
| 2) | Dostępny w średnicach 5F, 6F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F | TAK |  |  |  |
| 3) | Obecny znacznik na dystalnym końcu cewnika | TAK |  |  |  |
| 4) | Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika | TAK |  |  |  |
| 5) | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką | TAK |  |  |  |
| 8) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcy | TAK |  |  |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |  |
| 11) | Producent |  |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |  |
| 3. CEWNIKI do intubacji bocznic - 5 szt (ZAKUP) |  |
| 1) | Cewniki w wersjach RX i OTW | TAK |  |  |
| 2) | Wzmocnienie konstrukcji shaftu zapobiegające zaginaniu i zapadaniu | TAK |  |  |
| 3) | Pokrycie hydrofilne | TAK |  |  |
| 4) | Wersje z różnym zakrzywieniem końcówki | TAK |  |  |
| 5) | Wersja ze sterowalną końcówką | TAK |  |  |
| 6) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | Dystalna średnica zewnętrzna mniejsza równa 2,5F (2,5F = 0 pkt każde 0,1F mniej= 5pkt do 25pkt) | Podac |  |
| b) | Dystalna średnica wewnętrzna mniejsza równa 0,020” (0,020”=0pkt każde 0,001” mniej= 5pkt do 25pkt) | Podać |  |
| c) | Różne typy końcówek (2 typy = 0pkt każdy dodatkowy 10pkt do 50 pkt) | podać |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |  |
| 9) | Producent |  |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) -  10 szt.

## Ad 2) -  10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

__________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR  9 - Prowadniki angiograficzne hydrofilne

| 1. PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE HYDROFILNE - 300 szt. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | długość 180 cm | TAK – podać |  |
| 2) | średnica 0,035” | TAK |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie | TAK |  |
| 4) | prowadnik z nitinolowym rdzeniem | TAK |  |
| 5) | dostępne końcówki robocze: prosta i J | TAK |  |
| 6) | Dostępne różne twardości | TAK |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | Wymagana średnica 0,035” (0,035”=0pkt, każda inna średnica - 10 pkt ) | podać |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 10 – Pakiet do przygotowania i zabezpieczenia trudnych zmian wieńcowych

| 1. CEWNIK BALONOWY TNĄCY - 20 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon o średnicy 2,5-3,5mm | TAK |  |
| 2) | System typu Rx współpracujący z prowadnikiem 0,014” | TAK |  |
| 3) | Znaczniki określające część „roboczą” | TAK |  |
| 4) | Konstrukcja zapewniająca bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegająca jego ześlizgiwaniu | TAK |  |
| 5) | Parametry techniczne | TAK |  |
| a) | Ciśnienie RBP min 16atm (16 atm=0pkt każda 1 atm więcej = 5pkt do 25pkt) | podać |
| b) | Ilość wersji cewnika balonowego minimalnie 8 (8=0pkt. każdy 1 więcej dodatkowo = 5pkt do 50 pkt) | podać |
| c) | Profil „przejścia” ok. 3F (3F=0pkt. Każde 0,1F mniej = 5pkt do 25 pkt) | podać |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI ASPIRACYJNE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN – 75 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE/podać |
| 1) | Cewnik do trombektomii dostępny w wersjach 6 i 7F | TAK |  |
| 2) | Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm | TAK |  |
| 3) | Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie | TAK |  |
| 4) | Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego min 0,83 mm2 dla cewnika 6F i 1,26 mm2 dla cewnika 7F | TAK |  |
| 5) | Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki | TAK |  |
| 6) | Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą | TAK |  |
| 7) | 2 filtry na skrzeplinę | TAK |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTGRAFTY WIEŃCOWE – 5 szt. (DEPOZYT) |
| 1) | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywnie | TAK |  |
| 2) | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun | TAK |  |
| 3) | Grubość pokrycia max. 90 µm | TAK |  |
| 4) | Dostępne długości od 15 do 26 mm | TAK |  |
| 5) | Dostępne średnice od 2,5 do 5,0 mm | TAK |  |
| 6) | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm | TAK |  |
| 7) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla systemu 3,0mm | TAK |  |
| 8) | dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez wykonawcę | TAK |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. PROWADNIKI WIEŃCOWE DO ZMIAN TRUDNYCH I BIFURKACJI – 500 szt. (ZAKUP) |
| 1) | Prowadniki wieńcowe stalowe lub nitinolowe, typ konstrukcji; ‘shaping ribbon’, ‘core to tip’, | TAK |  |
| 2) | Długości 190cm i 300 cm | TAK |  |
| 3) | Dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno/hydrofobowym, Hydrofilnym | TAK |  |
| 4) | Dostępne końcówki ‘J’ oraz proste | TAK |  |
| 5) | Giętkość końcówki średnia, miękka i bardzo miękka | TAK |  |
| 6) | Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) -  10 szt.

## Ad 2) -  10 szt.

Ad. 3) – 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 11 – ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O ROŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. Cewniki diagnostyczne - 3500 szt. (ZAKUP) |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) | TAK |  |
| 2) | Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm | TAK |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika | TAK |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości | TAK |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika | TAK |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Cewniki balonowe - 400 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | szerokie, stopniowane spektrum średnicy od 1.20 do 4.00mm: 1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00. (każda dostępna średnica - dodaje się 5 pkt.) | Podać |
| 2) | w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO | TAK |  |
| 3) | długości 8-30mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 4) | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach | TAK |  |
| 5) | hydrofilne pokrycie shaft’u | TAK |  |
| 6) | mały profil końcówki natarcia lesion entry profile - dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 7) | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o minimum 6% dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki balonowe o dużej niepodatności - 300 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | średnice od 2.00 - 5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0). (każda dostępna średnica - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 2) | długości 6- 30mm | TAK |  |
| 3) | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego | TAK |  |
| 4) | ciśnienie RBP 18 -20atm | TAK |  |
| 5) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 6) | duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm) | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. Stent platynowo-chromowy pokrywany lekiem - 150 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (każda dostępna średnica – dodaje się 5 pkt) | podać |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm | TAK -podac |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. | TAK |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego | TAK |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm | TAK |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm | TAK |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 % | TAK |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, | TAK |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm | TAK |  |
| 11) | recoil max. 3% | TAK |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0.26 N/mm | TAK |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) | TAK |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2.25 ​do 2.75; 2.50-2.75 do 3.50; 3.00-3.50​​ do 4.25; 4.00 ​do 5.75 | TAK |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. Stent platynowo-chromowy uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego - 50szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (każda dostępna średnica - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) | TAK |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. | TAK |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony | TAK |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm | TAK |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm | TAK |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 % | TAK |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038”, | TAK |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm | TAK |  |
| 11) | recoil max. 2,4% | TAK |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0.27 N/mm | TAK |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.27mm) | TAK |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25-2.75 ​do 3.50; o 3.00-3.50​do 4.25; o 4.00​do 5.75; | TAK |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |
| 6.Cewnik balonowy pokryty lekiem antymitotycznym – 10szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | lek antymitotyczny uwalniany z powłoki cewnika balonowego | TAK |  |
| 2) | dawka leku nie mniejsza niż 0.2mcg na mm2 powierzchni balonu | TAK |  |
| 3) | profil przejścia dla balonu 2.5mm nie więcej niż 0,040” | TAK |  |
| 4) | Średnica od 2.0 do 4.0mm (każda dostępna średnica – inna niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 5) | długość od 8 do 30mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 6) | cewnik balonowy typu monorail | TAK |  |
| 7) | hydrofilne pokrycie szaftu | TAK |  |
| 8) | ciśnienie nominalne 6 atm. | TAK |  |
| 9) | profil końcówki natarcia (lesion entry profile) nie więcej niż 0.017” | TAK |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 2) -  30 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad.4) -   30 szt.

Ad5.) -   20 zt.

Ad6.) -    5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

______________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 12 – zestaw do CTO, zmian zwapniałych i wymagających skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej

| 1. Cewnik balonowy do CTO – 20szt. (depozyt) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Dostępna średnica balonu 1.1mm w wersji RX oraz OTW. | TAK |  |
| 2) | Profil wejścia 0.015“ | TAK |  |
| 3) | Końcówka balonu w kształcie stożka | TAK |  |
| 4) | Dostępne długości: 10mm - 20mm, (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. STENT CHROMOWO – KOBALTOWY UWALNIAJCY LEK Z GRUPY OLIMUS Z BIODEGRADOWALNEGO POLIMERU -50szt. (depozyt) |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Grubość przęseł stentu: nie większa niż 0.0038’’ dla średnic 3.5-4.0mm i nie większa niż 0.0034’’ dla średnic 2.25mm-3.0mm | TAK |  |
| 2) | Długości od 13 do 38mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podac |
| 3) | Średnice: od 2.25 do 4.0mm (każda dostępna inna średnica niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 4) | Polimer w 100% biodegradowalny, pokrycie abluminalne umożliwiające zastosowanie zmniejszonej dawki leku | TAK |  |
| 5) | Ciśnienie nominalne: 10 atm | TAK |  |
| 6) | Bezpieczeństwo i skuteczność udowodnione wielośrodkowymi badaniem klinicznym z min. liczbą pacjentów 1200 z wieloletnią obserwacją | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Stent Stalowy pokryty lekiem z grupy olimus bez polimeru – 30szt. (depozyt) |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Platforma stentu wykonana ze stali medycznej nierdzewnej | TAK |  |
| 2) | Stent pokryty abluminalnie lekiem zgrupy olimus, uwalniany bezpośrednio z mikrostrukturalnej powierzchni stentu | TAK |  |
| 3) | Lek uwalnia się w sposób kontrolowany z platformy stentu w ciągu 28 dni | TAK |  |
| 4) | Wysoka siła radialna (min. 0.67bar) | TAK |  |
| 5) | Dostępne długości stentu: od 8mm do 36mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 6) | Dostępne średnice: od 2.25 do 4mm (każda dostępna inna długość niż w/wym. - dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 7) | Profil przejścia od 0.045‘‘/1.14mm | TAK |  |
| 8) | Niski profil wejścia (od 0.018‘‘) | TAK |  |
| 9) | Stent zamontowany na balonie semi-compliant | TAK |  |
| 10) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystich średnic | TAK |  |
| 11) | Platforma stentu wykonana ze stali medycznej nierdzewnej | TAK |  |
| 12) | Stent pokryty abluminalnie lekiem zgrupy olimus, uwalniany bezpośrednio z mikrostrukturalnej powierzchni stentu | TAK |  |
| 13) | Lek uwalnia się w sposób kontrolowany z platformy stentu w ciągu 28 dni | TAK |  |
| 14) | Wysoka siła radialna (min. 0.67bar) | TAK |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1)  - 5 szt.

Ad 2) –20 szt.

Ad3) – 10szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

______________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 13 – ZESTAW: INFLATOR, Y-CONEKTOR I PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| 1. Łącznik hemostatyczny Y connector – 600 szt. (zakup) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Y connector z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną | TAK |  |
| 2) | możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada - bez opcji pośrednich) | TAK |  |
| 3) | możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) | TAK |  |
| 4) | światło wewnętrzne zastawki 9F | TAK |  |
| 5) | boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym | TAK |  |
| 6) | minimalna utrata krwi oraz ciśnienia | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. strzykawka ciśnieniowa z manometrem – 400 szt. (Zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | pojemność 20 ml | TAK |  |
| 2) | zakres ciśnień do 30 atm. (minimalna wartość punktowana 22 atm.= 5pkt.; każde dodatkowe 2 atm. dodaje się 5 pkt.) | podać |
| 3) | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi | TAK – 5 pkt. NIE = 0 |  |
| 4) | gwintowany ruchomy tłok oraz mechanizm blokujący w formie przycisku | TAK – 5 pkt. NIE = 0 |  |
| 5) | zintegrowany z wysokociśnieniowym drenem i trójdrożnym kranikiem z adapterem rotacyjnym | TAK – 5 pkt. NIE = 0 |  |
| 6) | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna | TAK – 5 pkt. NIE = 0 |  |
| 7) | warunki 2-6 punktowane – wymagane zebranie przez Wykonawcę minimum 30 pkt. |  |
| 8) | całość o dł. 35 cm | TAK |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU-150szt. (zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość graniczna * | wartość oferowana TAK/NIE |
| 1) | Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h | TAK |  |
| 2. | Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika | TAK |  |
| 3) | Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych | TAK |  |
| 4) | Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne | TAK |  |
| 5) | Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek | TAK |  |
| 6) | Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 1 x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x linia płucząca | TAK |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

###### PAKIET 14 - Zestaw do angioplastyki tętnic wieńcowych

| lp | Parametry – opis | Wartość graniczna | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cewnik prowadzący - 1000 szt. (zakup) |
| 1) | Cewnik dostępny w przedziale 5F do 9F | TAK |  |
| 2) | Duża średnica wewnętrzna cewników. Wymiary minimalne : 0,058”- dla 5F; 0,071”- dla 6F; 0,081”- dla 7F; 0,090” - dla 8F 0,100" - dla 9F | TAK |  |
| 3) | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika | TAK |  |
| 4) | Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu | TAK, |  |
| 5) | Odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność | TAK |  |
| 6) | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 90 w każdej średnicy w zakresie 5 F-7F krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń, obecność krzywizny typu 3D (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) | podać |
| 7) | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami | TAK |  |
| 8) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Inflator wysokociśnieniowy – 400 szt. (zakup) |
| 1) | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości | TAK, podać |  |
| 2) | Maksymalne ciśnienie inflacji minimum 30 atm pojemność strzykawki minimum 20 ml | TAK, podać |  |
| 3) | Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji | TAK, opisać |  |
| 4) | Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu | TAK, wyszczególnić [mm] |  |
| 5) | Ergonomiczna „pistoletowa” rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki | TAK |  |
| 6) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki aspiracyjne - 75 szt. (depozyt) |
| 1) | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu | TAK, podać |  |
| 2) | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie | TAK, podać |  |
| 3) | Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") | TAK, opisać |  |
| 4) | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. | TAK, opisać |  |
| 5) | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) | TAK, opisać |  |
| 6) | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, min. 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm | TAK, opisać |  |
| 7) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) | wymienić |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad3) – 30 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa

______________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela