Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia -  dot. Pakietów: 1, 2, 3, 4.

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.  Do oferty proszę załączyć posiadane foldery oraz inne dokumenty dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające kompleksowe zapoznanie się z ofertą.

II. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

III. Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Wartość graniczna*” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "wartość graniczna*" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki:

1. Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy,

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia.

- Przy pierwszej dostawie endoprotez/implantów należy uwzględnić dostawę ich całych „linii” – we wszystkich rozmiarach (wg. rozmiarów określonych w załączniku nr 1 do umowy) w ilości określonej przez Zamawiającego.  „Linie” te będą sukcesywnie uzupełniane po każdym zabiegu – o wykorzystany zestaw endoprotez lub jego poszczególnych elementów.

- dostawa przedmiotu potwierdzona protokołem odbioru,

- wykorzystanie przedmiotu – potwierdzone „protokołem zużycia”,

- płatność następuje po uzupełnieniu stanu depozytowego i dotyczy wartości wykorzystanej endoprotezy lub jej części,

- do dostaw cementu kostnego stosuje się odpowiednio ustalenia dot. dostaw endoprotez.

- Wszystkie elementy endoprotez/implantów muszą być sterylne,

- Jeżeli w skład kompletu endoprotezy wchodzi dodatkowy element nie wyszczególniony w pakiecie – Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia tego elementu łącznie z elementem opisanym oraz dokonania jego wyceny.

- Do w/wym przedmiotów  Wykonawca odda Zamawiającemu w najem - instrumentarium (nowe, kompletne,  bez wad, posiadające wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcję obsługi w języku polskim).

- Wydanie instrumentarium nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy endoprotez/implantów, w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia.

- W przypadku najmu instrumentarium w trybie LOAN SET – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu.

8.  Odnośnie cementu kostnego – Zamawiający dopuszcza różnicę w zaoferowanej gramaturze do wysokości 30% (+/-) – z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości opakowań cementu - w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego gramatury całości (kolumna „wartość graniczna”).

_____________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 1 –Endoprotezy STAWU BIODROWEGO I

| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, samocentrujacy się w kanale (nie wymagający centralizera), zwężający się dystalnie. Trzpień w części bliższej pokryty warstwą czystego tytanu i hydroksyapatytu w technologii Vacuum Plasma Spray. Dostępny w wersji standardowej 135 st. CCD – min. 7 rozmiarów i waryzowanej 125 st. CCD – min. 7 rozmiarów. Długości od 115 do 165mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14. Minimum 7 rozmiarów = 0 pkt. Za każdy kolejny dodaje się 5 pkt. |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty przystosowany do modularnej szyjki. Posiadający kształt klina, samocentrujacy się w kanale (nie wymagający centralizera), zwężający się dystalnie. Części bliższa o przekroju eliptycznym i pokryty warstwą czystego tytanu i hydroksyapatytu w technologii Vacuum Plasma Spray. Przekrój części dystalnej w kształcie ostrołuku. Trzpień dystalnie polerowany, o funkcji kierunkowej. Trzpień w długościach od 125 do 165mm. |  |
| 3 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy przystosowany do modularnej szyjki. W części bliższej o przekroju eliptycznym, część dystalna o przekroju ostrołuku. Cześć proksymalna pokryta warstwą czystego tytanu oraz hydroksyapatytu wykonana z użyciem techniki Vacuum Plasma Spray. Część dystalna polerowana. Trzpień dostępny w minimum 7 rozmiarach od 95 do 125 mm długości trzpienia ze skokiem co 5mm. 7 rozmiarów = 0 pkt. Za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. Sterylizowany promieniami gamma. |  |
| 4 | Modularne szyjki przewężone dla uzyskania większego zakresu ruchu (ROM), polerowane, proste, (min. w trzech długościach) oraz odsunięte o 10 stopni (min. w trzech długościach). Sterylizowane promieniami gamma. Konus 12/14. |  |
| 5 | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 i 40 mm z minimum 4 długościami szyjki 4 rozmiary = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 6 | głowa-ceramiczne - średnica 28, 32, 36 i 40mm o MINIMUM 3 długościach szyjki ceramika Biolox. 3 rozmiary = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 7 | Wysokousieciowany wkład polietylenowy standardowy i z okapem 20 stopni (UHMWPE) dopasowany do wielkości głów od 28 do 40mm. |  |
| 8 | Wkład polietylenowy standardowy i z okapem 20 stopni z antyutleniaczem w postaci VitE dopasowany do wielkości głów 28-40mm |  |
| 9 | Wkład ceramiczny Biolox Delta dopasowany do wielkości głów 28-40mm |  |
| 10 | Panewka bezcementowa stawu biodrowego, press fitowa, sferyczna, z czterema równoległymi wgłębieniami w górnej części panewki. Wykonana ze stopu tytanu, szorstka, porowata. Napylana czystym tytanem oraz warstwą hydroksyapatytu. Od wewnątrz polerowana. System łączenia z wkładką bezpierścieniowy, działający na zasadzie stożka. Możliwość ustawienia wkładu panewkowego w 12 różnych pozycjach. Otwór montażowy w dnie panewki zaślepiony kolorową śrubką, której barwa sugeruje dobór konkretnej wkładki. Panewka wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Możliwość zastosowania wkładu PE lub ceramicznego Biolox Delta. Dostępna w rozmiarach MINIMUM od 44 do 64 mm ze skokiem co 2 mm oraz dodatkowo 67 i 70mm. |  |
| 11 | śruba do mocowania panewki MINIMUM 20-40 mm (skok co 5mm) 20-40mm = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 12 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |
| LP. | ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ i PANEWKĄ CEMENTOWANĄ | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, zaopatrzony w centralizer. Dostępny w min. 6 rozmiarach w dwóch kątach CCD, mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy większe rozmiary 140 stopni. Zakres długości trzpieni od MIN. 120 do 150mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14. |  |
| 2 | głowa metalowa 28mm w 5 długościach szyjki (-3,5; 0; +3,5; +7,5; +10,5) |  |
| 3 | głowa bipolarna składająca się z czaszy metalowej i wkładu polietylenowego (monoblok) w min. 18rozmiarach: od 40 do 60 mm i średnicy wewnetrznej 28mm; 18 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 4 | Hemisferyczna panewka cementowa stawu biodrowego ze znacznikami radiologicznymi. Zaopatrzona w dystansery dla równomiernego rozłożenia cementu kostnego wykonane z PMMA. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Panewka dostępna w min. 9 rozmiarach od 42 do 58mm średnicy zewnętrznej. Panewka w konkretnych zakresach rozmiarów współpracująca z głowami 28, 32, oraz 36mm, zamiennie: Hemisferyczna panewka cementowa stawu biodrowego ze znacznikami radiologicznymi. Zaopatrzona w dystansery dla równomiernego rozłożenia cementu kostnego wykonane z PMMA oraz 20 stopniowy nawis antyluksacyjny. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Panewka współpracująca z głowami 28mm. |  |
| 5 | Cement kostny 40g z antybiotykiem |  |
| 6 | Centralizer w min. 3 rozmiarach (11-16 mm) 3 rozmiary = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 7 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |
| lp | TRZPIEŃ REWIZYJNY STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego, tytanowy, modularny, składający się z części krętarzowej i przedłużki. Konus 12/14. Łączenie komponentów na stożku Morse. Kąt CCD 130 st. Sterylizowany promieniami gamma. Część krętarzowa korundowana, szyjka polerowana, w części przedniej i tylnej komponentu krętarza 2 żebra zapobiegające rotacji, tylne dodatkowo wyposażone w 2 otwory dla ewentualnego doszycia tkanek miękkich. Komponent krętarza w min. 4 wysokościach od 55 do 85mm, a każda z nich w 2 grubościach 17 i 21,5mm. Przedłużka korundowana, zaopatrzona w 8 podłużnych żeber na całej wysokości oraz dodatkowo poprzeczny rowek w dystalnej części, dzięki któremu trzpień staje się bardziej elastyczny dopasowując się do anatomii uda. Przedłużka w min. 3 długościach 130, 160, 210mm oraz 5 szerokościach 14, 16, 18, 20, 22mm. PKTY |  |
| 2 | głowa-metalowa - o średnicy 28, 32, 36 mm z minimum 4 długościami szyjki |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |

_____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 2 – Endoprotezy stawu kolanowego I

| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, kondylarna , modularna, totalna. | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w min. 5 rozmiarach 53,58,63,68,73mm. Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, zachowujące PCL (CR) oraz z usunięciem PCL (PS) z tylną stabilizacją. |  |
| 2 | Wkładki wykonane z PE (UHMWPE), przystosowane do wersji CR i PS oraz mobile bearing, dostępne w min. 4 szerokościach (64- 86mm) i 6 wysokościach (6, 8, 10, 13, 16,19 mm). 4 szerokości = 0 pkt; za każdą dodatkową dodaje się 5 pkt. |  |
| 3 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, osadzany na cemencie kostnym, zatrzaskowy i w opcji mobile bearing, do śródoperacyjnego wyboru operatora. Dostępny w min. 5 szerokościach (64, 69, 74, 80, 86 mm). Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi. |  |
| 4 | Cement kostny 40g z antybiotykiem |  |
| 5 | Hypoalergiczny komponent udowy, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, pokryty TiNbN, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w min. 5 rozmiarach. Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, zachowujące PCL (CR) oraz z usunięciem PCL (PS) z tylną stabilizacją. |  |
| 6 | Hypoalergiczny komponent piszczelowy, wykonany ze stopu CoCr, osadzany na cemencie kostnym, zatrzaskowy i w opcji mobile bearing, do śródoperacyjnego wyboru operatora. Dostępny w min. 5 rozmiarach. Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi, pokryty TiNbN. |  |
| 7 | Cement kostny 1x40g z jednym antybiotykiem |  |
| 8 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |

_____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 3 –Endoprotezy STAWU BIODROWEGO II

| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, w 10 standardowych rozmiarach (110-155mm) Trzpień w kształcie klina w 1/3 bliższej jest pokryty okładziną tytanową, w części medialnej korundowany. Część dystalna polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta. Stożek 12/14 mm. |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy Pozwala zachować naturalną anatomię dzięki zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30 rozmiarach. Konstrukcja trzpienia zapewnia minimalną resekcję kości. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina (zapewnione dobre pierwotne umocowanie i stabilizacja rotacyjna) , zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). Duża rozpiętość offsetu min. 31-59 mm. Kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. 30 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 3 | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 z min. 4 długościami szyjki |  |
| 4 | głowa-ceramiczne - średnica 28, 32, 36 i 40mm o min. 3 długościach szyjki ceramika Biolox |  |
| 5 | Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną. |  |
| 6 | Inserty panewkowe występują w wersji symetrycznej i z nawisem antyluksacyjnym 10° i 20° |  |
| 7 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary min. 46-68mm. |  |
| 8 | Tytanowa panewka z insertem z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości może być stosowana jako panewka press-fit lub mocowana za pomocą śrub. Pokryte włóknami czystego tytanu o potwierdzonych klinicznie właściwościach w przerastanie tkanka kostną. Włókna połączone są dyfuzyjnie ze stopem Tivanium Ti-6Al-4V. Panewki w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od min. 36 mm do 80 mm: wielootworowe, trójotworowe lub bezotworowe. Panewki posiadają mechanizm antyrotacyjny i blokujący, którego konstrukcja umożliwia śródoperacyjną wymianę wkładek. |  |
| 9 | śruba do mocowania panewki min. 20-60 mm (skok co 5mm) |  |
| 10 | najem napędu ortopedycznego z kompletem końcówek oferowanych przez producenta oraz ostrzem do każdego zabiegu (ok. 13, 19 i 25 mm szerokości) grubość 1.27; Napęd bateryjny przeznaczony do wykorzystania podczas zabiegów ortopedycznych posiadający różne końcówki – piła posuwisto-zwrotna, piła oscylacyjna, końcówki do frezowania (AO, Hudson), końcówki do wiercenia. Minimum dwie baterie. Wartość netto urządzenia - ............................. Wartość brutto urządzenia - ............................ |  |
| 5 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |
| lp | SYSTEM REWIZYJNY PANEWKI STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiarach min. 48 – 80 mm ze skokiem co 2 mm. |  |
| 2 | Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm |  |
| 3 | Elementy uzupełniające ubytki stropu w min. 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i min.4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). PKTY |  |
| 4 | Elementy uzupełniające ubytki dna w min.3 średnicach (26, 32 i 38mm) |  |
| 5 | Protezy kolumny miednicy w min. 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe |  |
| 6 | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. |  |
| 7 | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach min. 20-60 mm |  |
| 8 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po min. 10 rozmiarów każdy 48-68 mm |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |
| lp | KOSZYK REWIZYJNY STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy) implant panewkowy w rozmiarach min. 46, 50, 56, 62 mm o sztywnej konstrukcji.Flansze umożliwiające zamocowanie implantu poza panewką i liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm, jedna z flansz zaostrzona – Możliwość ufiksowania implantu przez wbicie w kość kulszową |  |
| 2 | śruby |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |

_____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 4 – Endoprotezy stawu kolanowego II

| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, kondylarna , modularna, totalna. | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 6 rozmiarach 6 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 2 | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach 8 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 3 | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm oraz dodatkowo 20mm i 23mm |  |
| 4 | Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami |  |
| 5 | Cement kostny 1x40g z jednym antybiotykiem |  |
| 6 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |
| 8 | NAJEM aparatu do operacji w niedokrwieniu z czujnikiem określającym ciśnienie potrzebne do zamknięcia naczyn krwionośnych: urządzenie do operacji w niedokrwieniu –o następujących parametrach: - Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu. - Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji do 4 godzin. - Wewnętrzny, wizualny i głosowy elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji. - Wyświetlanie zadanej wartości ciśnienia i bieżącej na jednym wyświetlaczu. - Możliwość operacji w bloku Biera. - Opcja zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np. wskazanych w przypadku nosicieli żółtaczek i HIV. - Aparat samoczynnie ustala minimalne ciśnienie zamykające przepływ krwi w operowanej kończynie. - Automatyczny system samo-diagnostyczny - uruchamiany podczas włączania urządzenia. - Zakres ciśnienia w opaskach 50-475mmHg w przyrostach co1 mmHg. - Waga maksymalna 7,5g Wartość netto urządzenia - ............................. Wartość brutto urządzenia - ............................ |  |
| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1. | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 5 rozmiarach |  |
| 2 | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach 8 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 3 | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm. |  |
| 4 | przedłużka prosta lub offsetowa |  |
| 5 | podkładka udowa lub piszczelowa |  |
| 6 | Element udowy zawiasowy, anatomiczny w min. 5 rozmiarach |  |
| 7 | Wkładka stawowa do tacy zawiasowej w min. 6 grubościach 12, 14, 17, 20, 23, 26 mm. |  |
| 8 | Taca piszczelowa zawiasowa chromowo-kobaltowo-molibdenowa w min. 6 rozmiarach |  |
| 9 | Elementy tantalowe do rekonstrukcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej we wszystkich dostępnych rozmiarach |  |
| 10 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |

_____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela