Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia -  dot. Pakietów: 1, 2.

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.  Do oferty proszę załączyć posiadane foldery oraz inne dokumenty dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające kompleksowe zapoznanie się z ofertą.

II. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

III. Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Wartość graniczna*” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "wartość graniczna*" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki:

1. Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy,

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia.

- Przy pierwszej dostawie endoprotez/implantów należy uwzględnić dostawę ich całych „linii” – we wszystkich rozmiarach (wg. rozmiarów określonych w załączniku nr 1 do umowy) w ilości określonej przez Zamawiającego.  „Linie” te będą sukcesywnie uzupełniane po każdym zabiegu – o wykorzystany zestaw endoprotez lub jego poszczególnych elementów.

- dostawa przedmiotu potwierdzona protokołem odbioru,

- wykorzystanie przedmiotu – potwierdzone „protokołem zużycia”,

- płatność następuje po uzupełnieniu stanu depozytowego i dotyczy wartości wykorzystanej endoprotezy lub jej części,

- do dostaw cementu kostnego stosuje się odpowiednio ustalenia dot. dostaw endoprotez.

- Wszystkie elementy endoprotez/implantów muszą być sterylne,

- Jeżeli w skład kompletu endoprotezy wchodzi dodatkowy element nie wyszczególniony w pakiecie – Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia tego elementu łącznie z elementem opisanym oraz dokonania jego wyceny.

- Do w/wym przedmiotów  Wykonawca odda Zamawiającemu w najem - instrumentarium (nowe, kompletne,  bez wad, posiadające wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcję obsługi w języku polskim).

- Wydanie instrumentarium nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy endoprotez/implantów, w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia.

- W przypadku najmu instrumentarium w trybie LOAN SET – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu.

8.  Odnośnie cementu kostnego – Zamawiający dopuszcza różnicę w zaoferowanej gramaturze do wysokości 30% (+/-) – z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości opakowań cementu - w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego gramatury całości (kolumna „wartość graniczna”).

_____________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 1 –Endoprotezy STAWU BIODROWEGO I

| LP | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy Pozwala zachować naturalną anatomię dzięki zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30 rozmiarach. Konstrukcja trzpienia zapewnia minimalną resekcję kości. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina (zapewnione dobre pierwotne umocowanie i stabilizacja rotacyjna) , zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). Duża rozpiętość offsetu min. 31-59 mm. Kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. 30 rozmiarów = 0 pkt; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 2 | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 z min. 4 długościami szyjki |  |
| 3 | głowa-ceramiczne - średnica 28, 32, 36 i 40mm o min. 3 długościach szyjki ceramika Biolox |  |
| 4 | Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną. |  |
| 5 | Inserty panewkowe występują w wersji symetrycznej i z nawisem antyluksacyjnym 10° i 20° |  |
| 6 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary min. 46-68mm. |  |
| 7 | Tytanowa panewka z insertem z polietylenu nowej generacji o podwyższonej gęstości może być stosowana jako panewka press-fit lub mocowana za pomocą śrub. Pokryte włóknami czystego tytanu o potwierdzonych klinicznie właściwościach w przerastanie tkanka kostną. Włókna połączone są dyfuzyjnie ze stopem Tivanium Ti-6Al-4V. Panewki w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od min. 36 mm do 80 mm: wielootworowe, trójotworowe lub bezotworowe. Panewki posiadają mechanizm antyrotacyjny i blokujący, którego konstrukcja umożliwia śródoperacyjną wymianę wkładek. |  |
| 8 | śruba do mocowania panewki min. 20-60 mm (skok co 5mm) |  |
| 9 | najem napędu ortopedycznego z kompletem końcówek oferowanych przez producenta oraz ostrzem do każdego zabiegu (ok. 13, 19 i 25 mm szerokości) grubość 1.27; Napęd bateryjny przeznaczony do wykorzystania podczas zabiegów ortopedycznych posiadający różne końcówki – piła posuwisto-zwrotna, piła oscylacyjna, końcówki do frezowania (AO, Hudson), końcówki do wiercenia. Minimum dwie baterie. Wartość netto urządzenia - ............................. Wartość brutto urządzenia - ............................ |  |
| 10 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |
| lp | SYSTEM REWIZYJNY PANEWKI STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiarach min. 48 – 80 mm ze skokiem co 2 mm. |  |
| 2 | Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm |  |
| 3 | Elementy uzupełniające ubytki stropu w min. 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i min.4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). PKTY |  |
| 4 | Elementy uzupełniające ubytki dna w min.3 średnicach (26, 32 i 38mm) |  |
| 5 | Protezy kolumny miednicy w min. 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe |  |
| 6 | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. |  |
| 7 | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach min. 20-60 mm |  |
| 8 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po min. 10 rozmiarów każdy 48-68 mm |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |
| lp | KOSZYK REWIZYJNY STAWU BIODROWEGO | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| 1 | Tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy) implant panewkowy w rozmiarach min. 46, 50, 56, 62 mm o sztywnej konstrukcji.Flansze umożliwiające zamocowanie implantu poza panewką i liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm, jedna z flansz zaostrzona – Możliwość ufiksowania implantu przez wbicie w kość kulszową |  |
| 2 | śruby |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentarium wraz z przedmiotem zamówienia we wszystkich rozmiarach - w terminie określonym przez Zamawiającego, umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu. LOAN- SET |  |

_____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 2 – Endoprotezy stawu biodrowego II

| LP | Opis przedmiotu | Wartość OFEROWANA - PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień wykonany ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); minimum 10 rozmiarów - długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. 10 rozmiarów = 0 pkt.; za każdy dodatkowy dodaje się 5 pkt. |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka w rozmiarze 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) |  |
| 3 | głowa metalowa o średnicy 28mm i 36 wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) |  |
| 4 | wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją |  |
| 5 | kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - ............................. Wartość brutto instrumentarium - ............................ |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru. |  |

____________________________

podpis i pieczęć  upoważnionego Przedstawiciela